КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Посевной комплекс СКС-3,2 «VELES»

Посевному комплексу сегодня уже недостаточно просто хорошо сеять. Современные подходы к посеву заставляют по новому смотреть на посевную технику, а точнее на деньги, которые она сможет Вам принести. Мы предлагаем Вам познакомиться с принципиально новым решением – технологией сплошного высева, которую мы реализовали в посевном комплексе СКС 3,2. Мы не хотели бы заострять Ваше внимание на том, к чему Вы уже привыкли. Посевной комплекс СКС работает по стерневому фону, т.е. не требует дополнительных обработок и выполняет за один проход операции, которые обеспечивают все необходимые условия для качественного посева -  эффективно борется с сорняками, сеет, уплотняет верхний слой почвы, выравнивает поле. Все это Вы можете встретить практически в любом современном посевном комплексе.

Уникальность посевного комплекса СКС 3,2 заключается в технологии сплошного высева. Мы предлагаем Вам увеличить урожайность в среднем на 12%. Это теперь возможно благодаря горизонтально расположенным дисковым сошникам. При контакте с почвой сошники начинают вращаться. Это позволяет семенам равномерно распределяться по периметру за счет действия центробежной силы. Плотность посева за счет этого увеличивается, и Вы получаете дополнительный урожай.

Дисковая конструкция сошников помимо увеличения урожайности дает Вам еще целый ряд преимуществ. Посевной комплекс будет работать на Вашем поле в 4-5 раз больше обычного. Вращение сошника при контакте с почвой существенно сокращает изнашивание рабочих органов. Сравните цифры: выработка на одну стрельчатую лапу составляет порядка 40 га, в то время как выработка на один рабочий орган посевного комплекса СКС в среднем составляет 225 га.

Расположение сошников на раме посевного комплекса в шахматном порядке гарантирует Вам стопроцентное перекрытие обрабатываемой поверхности. Вы получаете качественный сплошной посев по всей ширине орудия и эффективно боретесь с сорняками - диски подрезают их. Идущие следом вертикальные диски разравнивают образовавшиеся борозды и перемешивают растительные остатки с почвой. После этого спаренные катки вычесывают растительные остатки на поверхность и прикатывают почву.

Разрабатывая для Вас посевной комплекс СКС 3,2, мы позаботились о его универсальности. Не ограничивайте себя в выборе культур. Просто сейте и регулируйте глубину высева простым вращением метрического винта в зависимости от посевной культуры. Не думайте о почвенно-климатических условиях – СКС 3,2 эффективно работает практически на всех типах почвы. Одновременно с посевом Вы можете вносить стартовую дозу удобрений, что позволит Вам дополнительно увеличить урожайность. В случае необходимости СКС 3,2 будет пригодиться Вам в качестве культиватора.

Вы можете использовать уже имеющийся в Вашем хозяйстве трактор для работы с СКС 3,2. Посевной комплекс состоит из сегментов шириной 3,2 м. В зависимости от мощности трактора Вы можете выбрать сцепку из 2-х или 3-х сегментов. Относительно небольшая ширина сегментов позволяет СКС приспособиться к рельефу поля во время работы и обеспечивает удобную транспортировку посевного комплекса.

Посевной комплекс прошел испытания в Алтайской государственной зональной  машинно-испытательной станции и рекомендован к эксплуатации. Мы получили патент на производство посевного комплекса 3,2. Высокое качество СКС 3,2 подтверждается наградами, полученными на различных сельскохозяйственных выставках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| Ширина захвата | 3,2 м | 6,4 м | 9,6 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса посевного комплекса | 2050 кг | 4010 кг | 6150 кг |
| Производительность | 3,2 га/час | 6,4 га/час | 9,6 га/час |
| Количество дисковых сошников | 8 | 16 | 24 |
| Перекрытие сошников | 90 мм |
| Диапазон рабочих скоростей | от 9 до 15 км/час |
| Срок службы дисковых сошников | 1600-1800 га | 3200-3600 га | 4800-5400 га |
| Требуемая мощность трактора | 130 л.с. | 215 л.с. | 350 л.с. |
| Объем зернового бункера | 0,7 м3 | 1,4 м3 | 2,1 м3 |
| Объем тукового бункера | 0,3 м3 | 0,6 м3 | 0,9 м3 |

С уважением,

Руководитель группы

Региональных продаж

дилерского центра «СЭУС-АГРО»

Липкарт С.А.

Контакты:

тел.: 8-(3852)-33-51-86/ факс: 500-305