.Посевной комплекс СКС 3,2

Посевной комплекс СКС 3,2  разработан как комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат, оснащенный рабочими органами в виде   горизонтально расположенных сферических дисковых сошников;  сферических вертикальных выравнивающих дисков; трубчатого и планчато-ребристого  катков;

Посевной комплекс СКС   за один проход выполняет полный цикл технологии прямого посева: предпосевная обработка почвы, посев, выравнивание и прикатывание почвы, с возможностью одновременного внесения гранулированных удобрений.

Комплекс СКС 3,2 может быть использован как культиватор для основной обработки почвы с одновременным внесением удобрений.

Конструктивной особенностью посевного комплекса – является уникальная технология сплошного  высева горизонтально расположенным  сферическим дисковым сошником изготовленным из высококачественной термообработанной стали.

Конструкция данного сошника обеспечивает:

- равномерное распределение семян по всей площади;

- 100 % подрезание сорняков;

- плотное семенное ложе;

- оптимальный контакт семян с почвой;

| Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технология высева | ленточный | рядковый | сплошной |
| Наработка на один рабочий орган-сошник до кап. ремонта | до 40 га | требует предвари-тельной обработки почвы | до 225 га |

Диаметр диска - 500 мм.

Глубина заделки плавно регулируется  бесступенчатым способом.

Посевной комплекс СКС  3,2  может  использоваться  как  один, а также,  в  сцепке из двух        ( 6,4 м.)  или  трех  ( 9,6 м. )  агрегатов.

Технические характеристики

|  | Посевной комплекс СКС 3.2 | Посевной комплекс СКС 6,4 | Посевной комплекс СКС 9,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата | 3,2 м | 6,4 м | 9,6 м |
| Масса сеялки | 2050 кг. | 4010 кг | 6150 кг |
| Производительность за час | 3,2 га | 6,4 га | 9,6 га |
| Количество дисковых сошников | 8 шт | 16 шт | 24 шт |
| Перекрытие сошников | 90 мм |
| Регулируемый диапазон глубины посева | от 3 до 11 см |
| Диапазон рабочих скоростей: | от 9 до 15 км/ч |
| Срок службы рабочих органов (дисковых сошников) | 1600-1800 га | 3200-3600 га | 4800-5400 га |
| Требуемая мощность трактора колесный/гусеничный | 130 / 95 л.с. | 215 / 130 л.с. | 350 / 250 л.с. |
| Объем зернового бункера | 0,7 м. куб | 1,4 м. куб | 2,1 м. куб |
| Объем тукового бункера | 0,3 м. куб | 0,6 м. куб | 0,9 м. куб |

Посевной комплекс прошел испытания в Алтайской государственной зональной

машино-испытательной станции.

Также вы можете ознакомиться и приобрести у нас другую технику

«VELES»

# Text boxes

Культиватор КД  6,2

(навесной и прицепной)

Культиватор – складывающийся КД  7,4

Почвообрабатывающий агрегат-выравниватель ПАВ 4/6

Применение горизонтально расположенного  сферического дискового сошника позволяет:

- Увеличить  урожайность в среднем на 12%

- Увеличить срок эксплуатации сошника в 4-5  раза, в зависимости от типа почвы