Технические параметры 技术参数

| Технический объект | 技术项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | 型号 | DF-244 | DF-304 |
| Колёсная формула | 驱动方式 | 4×4 | 4×4 |
| Двигатель | 发动机 | KM385BT | ZN390T |
| Объём двигателя (л) | 发动机排量 | 1.532 | 1.812 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 标定转速 | 2400 | 2500 |
| Ёмкость топливного бак (л) | 油箱容量 | 28 | 28 |
| Мощность двигателя (KW/Л.С). при номинальной частоте вращения | 标定转速时 发动机功率 | 17.6/24 | 22.1/30 |
| Мощность ВОМ при номинальной частоте вращения (KW) | 标定转速时 动力输出轴功率 | 15.8 | 19.9 |
| Коэффициент запаса крутящего момента %, при об/мин | 扭矩储备系数 | ≥15 | ≥15 |
| Номинальное тяговое усилие (N) | 额定牵引力（牛顿） | 5880 | 6940 |
| Форма перемены передачи | 换档形式 | Механическая втулка или скользящая зубчатая |
| Муфта сцепления | 离合器 | Сухое, одное действие | Сухое, парное действие |
| ВОМ | 动力输出轴 | 2-х скоростной | 2-х скоростной |
| Частота вращения (об/мин) | 转速 | 540/730 | 540/1000 |
| Гидравлическая система | 液压系统 | Открытая | Открытая |
| Производительность насоса (л/мин). | 泵流量 | 14 | 14 |
| Безопасное включенное давление (кг/cm2) | 安全启动压力 | 140 | 140 |
| Контороль глубины пахоты | 耕深调节方式 | Позиционное регулирование | Позиционное регулирование |
| Стандарт навесной 3-х точечной навески | 三点悬挂装置标准 | Ⅰ | Ⅰ |
| Макс.усилие грузоподъёмности (т) | 最大载重量 | 0.432 | 0.496 |
| Вид гидравлического сенсора | 液压传感器类型 | нет | нет |
| Параметры трактора 拖拉机参数 |
| База (mm) | 轴距 | 1574 | 1699 |
| Диапазон передней колеи (mm) | 前轮轮距 | 952 | 1200 |
| Диапазон заденй колеи (mm) | 后轮轮距 | 1020/1120/1220/1320 | 1100/1200/1300/1400 |
| Дорожный просвет под передним Мост (mm) | 前轴下部离地间隙 | 290 | 358 |
| Радиус поворота одностороннего Торможение (mm) | 单边制动转弯半径 | 2400 | 2500 |
| Радиус поворота не одностороннего Торможения (mm) | 不制动转弯半径 | 3000 | 3100 |
| Мин-эксплуатационная масса (Kg) | 最小使用质量 | 1250 | 1580 |
| Скорость передних передач (km/h) | 前进档速度(km/h) | 1.12, 1.49, 2.89, 4.81, 5.79, 7.74, 14.96, 24.94, | 1.73, 2.85, 4.59, 6.17, 8.98, 14.79, 23.80, 31.90 |
| Скорость задних передач (km/h) | 后退档速度(km/h) | 1.31, 6.80 | 2.28, 11.83 |
| Стандартные шины 轮胎规格 |
| Передние | 前轮 | 6.00-12 | 6.50-16 |
| Задние | 后轮 | 9.5-24 | 11.2-24 |
| Рулевое управление | 转向器 | Механический | Полногидравлическое |
| Вид тормоза | 刹车类型 | Колодочный сухой привод | Колодочный сухой привод |
| Выборные детали选装件 |
| Задний балласт | 后配重 | ○ | ○ |
| Пневматический тормоз | 气泵刹车系统 | ○ | ○ |
| Предохранительный каркас | 防翻架 | ○ | ○ |
| Навес от солнца | 遮阳棚 | ○ | ○ |
| Гидравлический выходной клапан | 液压输出阀 | ○ | ○ |
| Кабина | 驾驶室 | ○ | ○ |
| Полногидравлическое | 液压转向 | ○ | × |