Технические характеристики

Модель TY180 TY204 TY254 TY304 Колесная формула 4x2 4x4 4x4 4x4 Габаритные размеры (мм.) Длина 2630 2796 2768 2768 Ширина 1296 1296 1514 1514 Высота 1338 1414 Колея Передняя ось 1200 Задняя ось 1200 База 1465 Клиренс 320 266 266 266 Сухая масса(кг.) 900 1100 1110 1130 Двигатель Модель 295 295А 295В 2102 Тип 2-х цилиндровый четырехтактный с водяным охлаждением Мощность (kw/л.с.) 13.2/17.6 14.72/19.6 18.4/24.5 22.06/29.4 об./мин 2200 2300 2500 2400 Топливо Дизельное топливо Размер шин Передняя ось 4.00-12 6.00-12 5.00-16 6.00-16 Задняя ось 8.3-24 Сцепление Сухое, двойной выжим Рулевое управление Механическое Коробка передач (3+1)x2 Схема навешивания трехточечнаязадняя навеска Вал отбора мощности Оборотов в минуту 540 Размер шлица 6 прямобочных шлицов(6x28.91x34.79x8.69)