| Подогреваемые групповые поилки |  |
| --- | --- |

Производим и монтируем электрообогреваемые поилки для крупного рогатого скота Электрообогреваемая поилка МК-150 с открытой поверхностью предназначена для поения крупного рогатого скота в неотапливаемых животноводческих помещениях. Поилка состоит из утепленной тумбы, на которой крепится корыто с электроподогревом. Внутри утепленной тумбы проходит водоподающая труба . Корыто изготавливается из пищевой пластмассы, защищенной от повреждения животными металлической рамой из оцинкованной трубы. Объем корыта - 150 литров. Габаритные размеры: 1410х410х1425 мм. Масса - 76 кг. Для поддержания постоянного уровня воды в корыте, поилка оборудована поплавковым клапаном. Корыто может переворачиваться для слива воды и промывки емкости. Корыто имеет два корпуса- внешний и внутренний. Между корпусами расположен специальный нагревательный кабель, который и осуществляет подогрев воды. При понижении температуры воздуха в коровнике , ответственный за поение животных включает электроподогрев поилки . Поилка запитана от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность - 0,25 кВт. Максимальная температура подогрева +45 С. Цена поилки в сборе - 35000,00 рублей.