Инкубатор ИЛУ-Ф-03 (лабораторный универсальный) предназначен для лабораторных и учебных целей, а также для применения в приусадебных хозяйствах.

#### Техническая характеристика инкубатора ИЛУ-Ф-03

Вместимость, яиц, штук:

- куриных - 300-360;

- индюшиных - 230-280;

- гусиных - 100-120;

- утиных - 230-280.

Температура °С:

- в период инкубации - 37,5-37,7;

- в период вывода - 37,2-37,4;

Относительная влажность %:

- в период инкубации - 52-54;

- в период вывода - 70-75;

Поворот яиц (автоматический) - 24 раза в сутки.

Воздухообмен - принудительный, осевым вентилятором.

Обогрев - керамическими резисторами мощностью 300 Вт.

Габариты - 660×640x1200 мм.

Масса - 60 кг.

Система поворота лотков инкубатора ИЛУ-Ф-03:

1 - скоба для крепления вала; 2 - винт; 3 - гайка; 4 - реверсивный двигатель РД-9; 5 - кривошип; 6 - микровыключатели; 7 - ось; 8 - скоба для подвески кассет; 9 - опорная муфта для оси; 10 - кассеты для лотков; 11 - параллелограммная подвеска; 12 - болт для крепления подвески; 13-скоба для крепления подвески.

Инкубатор ИЛУ-Ф-03 представляет собой шкаф, напоминающий малогабаритный холодильник, выполненный из панелей (металл - пенопласт - пластик), в котором размещены: 4 лотка для инкубации и вывода молодняка, устройство для установки лотков и их поворачивания, вентилятор, нагреватель, датчик температуры, ванночки с водой для увлажнения воздуха и лампа для освещения. Блок лотковой системы смонтирован на подвижной рамочной подвеске, соединенной с устройством поворота лотков.

Для поворота использован маломощный электродвигатель с редуктором. Лотки, размещенные в устройстве, предназначены для яиц всех видов птицы и служат одновременно для инкубации и вывода. По конструкции они не отличаются от лотков, применяемых в инкубаторе ИПХ-5. Для индивидуального вывода используется специальная разделительная вставка в лотке.

Поворот лотков с яйцами осуществляется на 45° в обе стороны от горизонтали в автоматическом режиме по программе через реле времени. Имеется ручное управление механизмом поворота. В качестве обогревателей используются керамические резисторы мощностью 300 Вт, установленные в зоне вентилятора. Температура регулируется датчиком термоконтактора ТПК-2П-83. Заданная температура устанавливается по его шкале (0-50 °С) с помощью магнитной головки изменением точек контактирования. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора установлена ванночка с водой.

Вентиляция в инкубаторе осуществляется четырехлопастным вентилятором, смонтированным на электродвигателе. Внешний воздухообмен - через приточные отверстия, расположенные в зоне вентилятора, и вытяжные регулируемые отверстия на верхней панели инкубатора. Управление работой инкубатора осуществляется через блок управления, который состоит из корпуса, усилительного устройства УКТ-4-2, реле времени РВ-2 и тумблеров включения и отключения инкубатора, поворота лотков, освещения.

Для контроля режима работы инкубатора на передней панели в зоне иллюминатора установлен психрометр ПС-14, который дает показания температуры и влажности. С этой целью в психрометре имеются сухой и увлажненный термометры. Увлажнение осуществляется за счет фитилька, установленного на колбе термометра. Относительная влажность рассчитывается по разнице показателей этих термометров и психрометрической таблице, прилагаемой к психрометру. Настройка инкубатора на заданный режим осуществляется по психрометру. Точность показания психрометра ±0,2 °С.

Внутри инкубатора вмонтирована лампочка, которая служит для освещения при контроле режима по психрометру и работе в инкубаторе. Обслуживание инкубатора заключается в загрузке яиц на инкубацию, переводе на вывод, выводе молодняка и визуальном контроле за режимом по психрометру. В процессе работы необходимо периодически заполнять обычной водой ванночку для увлажнения и кипяченой (дистиллированной) - колбу психрометра.

Зазор вытяжного отверстия регулируется заслонкой. В первую половину инкубации она должна быть открыта на 30%, во вторую- на 70%, в конце инкубации - полностью