Ведущая шестерня Венец I m=3,5 z=26 x=0 Венец II m=3,25 z=23 x=0 Ведомая шестерня m=3,25 z=24 x=0 Применяемый насос НШ 32У-2Л, НШ 32У-3Л Применяемые подшипники 204, 207, 308 Применение на шасси 3507-01 (ГАЗ-33072) Передаточное число от двигателя к насосу 1,93 Максимальная передаваемая мощность 12,8 л.с. / 9,42 кВт (при 3000 об/мин двигателя)