ТОО «Белагро»

адрес: 020000, Республика Казахстан,

Акмолинская область, г. Кокшетау

ул. Мира, 18

тел/факс: +7 (7162) 25-57-36; 76 11 51

e-mail: AA.Alzhapar@belagro.com

www.belagro.com

РНН 032600235438

ИИК № KZ166010321000030737 в тенге

ИИК № KZ376010321000030747 в долларах США

Акмолинский областной филиал АО "Народный банк Казахстана"

БИК банка HSBKKZKX

ОКПО Банка: 307220090322 Код 17

БИН 071040013066

Коммерческое предложение

Грабли колесно пальцевые навесные ГКН

Грабли колесно-пальцевые ГКН-3,3, ГКН-4,3 предназначены для сгребания подвяленной и сухой травяной массы (в т.ч. соломы) из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах, а также оборачивания валков, попавших под дождь.

Грабли колесно-пальцевые серии ГКН относятся к разряду мини граблей предназначенных для небольших фермерских хозяйств и ЛПХ . Навешиваются на трактор с помощью трехточечной навески. Обеспечивают высокое качество сбора травы в рыхлый, нескрученный валок. Система амортизации граблей ГКН позволяет сгребающим колесам легко адаптироваться к любому рельефу почвы для сгребания, ворошения или оборачивания.
   Грабли ворошилки ГКН имеет высокую прочность за счет применения толстостенной трубы. Независимые и взаимозаменяемые сгребающие колеса смонтированы на конических роликоподшипниках, что дает высокую надежность конструкции.
   Форма пальцев обеспечивает контакт с почвой одномоментно нескольких пальцев и их бережное воздействие на почву, гарантируя чистоту сбора травы в рыхлый, нескрученный валок (в т.ч. люцерны);

| Модель | ГКН-3,3 | ГКН-4,3 |
| --- | --- | --- |
| Тип изделия | навесные |
| Ширина захвата при сгребании, м | 3,3 | 4,3 |
| Ширина захвата при ворошении, м | 3,9 | 5,2 |
| Рабочая скорость, км/час | до 20 |
| Количество рабочих колес | 5 | 6 |
| Диаметр рабочего колеса, м | 1,4 |
| Ширина транспортная, м не более | 2,0 | 2,2 |
| Агрегатируется с трактором | 25 л.с. |
| Вес, кг | 190 | 220 |

Основные преимущества граблей ворошилок колесно-пальцевых навесных ГКН-4,3; 3,3 производимых предприятием Унисибмаш:

- пальцы имеют особую изогнутую форму изготовленные из качественной пружинной стали диаметром 7 мм, что позволяет пальцам работать на кручение в двух плоскостях без поломок даже при попадании камней;
- независимые и взаимозаменяемые сгребающие колеса смонтированы на конических роликоподшипниках, а не на капроновых втулках, что дает высокую надежность конструкции в целом;
- валок не загрязняется землей и камнями, за счет снятия нагрузки с пальцев граблей компенсирующими пружинами;
- грабли без потерь убирают высоко и низкоурожайные травостои, за счет расположения колес перекрывающих на половину предыдущее;
- несколько операций выполняются одной машиной: сгребание, ворошение и оборачивание;
- большая маневренность, легкость транспортировки, идеально работают на склонах;
- грабли позволяют убирать скошенную массу с высокой скоростью до 20 км/ч
- грабли просты и надежны в эксплуатации;
- агрегатируются с тракторами малой мощности Т-25 и аналоги.

| Цена Грабли колесно пальцевые навесные ГКН-3,3 (5 колёс) Грабли колесно пальцевые навесные ГКН-4,3 (6 колёс) | 315 000 тенге 380 000 тенге Цена с учетом продажи со склада в г.Кокшетау |
| --- | --- |

За более подробной информацией о товаре и условиях продажи обращайтесь к нашему специалисту:

Исполнитель: Альжапар Алмас Аскарбекулы

Тел. Раб.:  8 (7162) 76-11-51; 25-55-68 | моб.: + 7 707 220 99 69

e-mail: AA.Alzhapar@belagro.com