Manual of 2BGF-5

grass seeder

grass= трава, злаковые культуры

The seeder can be matched with four-wheel tractor through the Standard three-point mounted, which mainly be use for sowing grain, grass seeds, beet, cabbage, rape, etc, just like that small particles seeds.  this seeder can furrow, fertilize, seed, cover soil, roll etc during one operation . Replacing the chain wheel can change the plating distance, which can  meet the needs of the plant spacing of the different crops, adjusting the Installation Locations of the sowing assembly can change rows spacing, which can meet the rows spacing of different corps.

Сеялка агрегатируется с колесным трактором посредством стандартной 3-точечной навески. Сеялка используется для высева зерновых и злаковых культур, свеклы, капусты, рапса и т.п. культур с мелким размером семян. При помощи данной сеялки можно выполнять операции формирования посевных борозд, внесения удобрений, посева и засыпки землей за один проход. При помощи замены зубчатого колеса, а также регулировки механизма высева, возможно осуществлять настройку расстояния посева и междурядий в зависимости от вида высеваемых культур.

Main technical parameter

Основные технические характеристики

| Model | 2BGF-5 |
| --- | --- |
| Overall dimensions（L×W×H）（mm） Габариты (Д*Ш*В) | 1345×1530×985 |
| Match power（kW） Мощность агрегатируемого трактора | 13.23—18.38 (18hp~25hp) |
| Sowing rows（row） Кол-во рядов | 5 |
| Rows spacing （cm） Расстояние между рядами | 26—33 |
| Planting distance（mm） Расстояние высева | 119、145、177 |
| Sowing depth（cm） Глубина заделки семян | 2~6 |
| Sowing speed（km/h） Скорость высева | 3—5 |
| Fertilizeing depth（underside of seeds）（cm） Глубина внесения удобрений | 5~13 |
| Working efficiency （hm²/h） Эффективность | 0.5~0.66 |
| percentage of damage of seed Доля поврежденных семян | ≤0.5％ |
| Form of corn feeding device Вид устройства подачи | indent disc（with protect -seeds belt） Зубчатый диск (с защитным ремнем) |
| weight（kg） Вес | 250 |