## Продукция

### Пресс-подборщик рулонный ПР-150М

Пресс-подборщик рулонный ПР – 150М предназначен для подбора валков сена, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. За счет применения постоянной прессовальной камеры закрытого типа пресс-подборщик имеет низкие потери кормов. Вследствие использования цепочно-планочного прессующего механизма обеспечивается высокая надежность конструкции. Обмотка шпагатом производится автоматически при достижении установленной плотности рулона. Повышенная плотность на поверхности рулона и рыхлость в середине обеспечивает лучшую проницаемость воздуха.

Пресс-подборщик рулонный ПР-150М отличается простотой в использовании и долговременностью эксплуатации. Надежная и одновременно простая конструкция позволяют использовать агрегат максимально эффективно при минимальных энергозатратах.  Машина надежно защищена от перегрузок и соответствует высоким стандартам качества.

| Технические характеристики пресс-подборщика ПР-150М |
| --- |
| Наименование | Значение |
| Производительность на сене за час основного времени в зависимости от линейной плотности валка, влажности и прессуемой массы, режима работы, т/ч, до | 10 |
| Плотность прессования, кг/м, (при влажности 20-22%) на сене на соломе, не менее | 120-200 80 |
| Диаметр рулона, м | 1,5 |
| Длинна рулона, м | 1,4 |
| Масса рулона, кг: на сене на соломе | 200-350 150-250 |
| Габаритные размеры, м, не более длина ширина высота | 3820 2800 2300 |
| Рабочая скорость, м/с (км/ч), не более | 2,5 (9) |
| Транспортная скорость, м/с (км/ч), не более | 6,94 (25) |
| Потребляемая можность, кВт, не более | 35 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Срок службы, лет | 7 |

Осуществляем доставку пресс-подборщиков рулонных ПР-150М во все регионы