ОАО «Червона зирка»

Утверждаю

Технический директор

________В. А. Стражников

„_____” ________2004 г.

СЕЯЛКИ-культиваторЫ

ЗЕРНОТравянЫЕ

для посева по стерне

СТС-2, СТС-6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКС 00.000 ИЭ

| Разработал |  | С. И. Стёжка |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | В. В. Дяченко |
| Генеральный конструктор |  | С. Ф. Бойченко |

г. Кировоград

2005 г.

ОАО «Червона зирка»

СЕЯЛКИ-культиваторЫ

ЗЕРНОТравянЫЕ

для посева по стерне

СТС-2, СТС-6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКС 00.000 ИЭ

г. Кировоград

2005 г.

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯМ!

Завод обращает внимание на то, что вследствие совершенствования конструкции сеялок, в инструкции по эксплуатации возможны небольшие расхождения между описанием и устройством отдельных сборочных единиц и деталей. Перед эксплуатацией сеялок внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

В обязательном порядке произведите обкатку сеялок.

Помните, что:

Сеялки предназначены для высева только сухих семян. Высев замоченных семян не допускается.

Сеялки не может обеспечивать качественный посев на плохо подготовленной почве, имеющей крупные пожнивные остатки и на полях засоренных сорняками.

При работе сеялок, рукоятки управления распределителя гидросистемы трактора должны устанавливаться только в положение «плавающее». Запрещается устанавливать рукоятки в положение «опускание», так как это вызовет поломку сеялок.

Категорически запрещается задний ход трактора в рабочем положении сеялок с опущенными сошниками.

Сеялки обеспечивают высокую работоспособность в течении многих сезонов, если будут соблюдаться все правила эксплуатации, указанные в настоящей инструкции по эксплуатации.

Завод не несет ответственности за поломки, вызванные нарушением правил эксплуатации и транспортирования сеялок.

1. ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по эксплуатации предназначена для трактористов, механиков, бригадиров и других лиц, прошедших специальную подготовку по техническому использованию и обслуживанию сеялок и служит для изучения их устройства, правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

2.1. Назначение и область применения сеялки

Сеялки-культиваторы зернотравяные стерневые СТС-2, СТС-6 (в дальнейшем именуемые “сеялки”) предназначены для рядового посева семян зерновых, мелко– и среднесеменных бобовых и травяных культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений по стерневым фонам с одновременной предпосевной культивацией и рядковым каткованием, а также для культивации паров.

Сеялка комплектуется двумя типами сменных рабочих органов наральниками и стрельчатыми лапами.

Наральники применяются для посева на полях после уборки пропашных культур. Для измельчении растительных остатков перед посевом  поле должно быть обработано дисковой бороной.

Стрельчатые лапы применяются для посева на полях после уборки зерновых культур, а также для культивации паров.

Сеялки рекомендуется применять в районах с почвами, склонными к ветровой эрозии.

Сеялки агрегатируется с тракторами класса 1,4 и односеялочном агрегате СТС-2 и с тракторами класса 3,0 в трехсеялочном агрегате СТС-6 с гидрофицированной сцепкой и маркерами.

2. Технические данные.

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические данные.

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | СТС-2 | СТС-6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Производительность за 1 час основного времени | га/ч | 1,4-2 | 4,2-6,15 |
| 2. Рабочая скорость движения на основных операциях | км/ч | 7-10 |
| 3. Рабочая ширина захвата | м | 2,05 | 6,15 |
| 4. Ширина междурядья | см | 22,8 |
| 5. неравномерность высева между отдельными аппаратами, не более | % |  |  |
| - для семян зерновых культур |  | 3 | 3 |
| - для семян зернобобовых культур |  | 4 | 4 |
| - для семян трав |  | 20 | 20 |
| - для гранулированных минеральных удобрений |  | 10 | 10 |
| 6. Норма высева семян | кг/га |  |  |
| - пшеница |  | 50-250 | 50-250 |
| - ячмень |  | 50-250 | 50-250 |
| - овес |  | 50-250 | 50-250 |
| - горох |  | 80-300 | 80-300 |
| - костра безостая |  | 8-30 | 8-30 |
| - пырей |  | 8-30 | 8-30 |
| - житняк |  | 8-30 | 8-30 |
| - люцерна |  | 4-20 | 4-20 |
| - донник |  | 4-20 | 4-20 |
| - гречиха |  | 30-80 | 30-80 |
| - просо |  | 8-30 | 8-30 |
| - горчица |  | 10-20 | 10-20 |
| - могара |  | 6-20 | 6-20 |
| - эспарцет |  | 20-50 | 20-50 |
| - суданская трава |  | 10-30 | 10-30 |
| - сорго |  | 10-30 | 10-30 |
| 7. Норма высева минеральных удобрений (минимальная - максимальная) | кг/га | 50-200 | 50-200 |
| 8. Глубина заделки гранулированных минеральных удобрений | мм | 40-80 | 40-80 |

Окончание таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Глубина заделки семян | мм |  |  |
| - зерновых колосовых |  | 40-80 | 40-80 |
| - проса, гречихи |  | 30-60 | 30-60 |
| - горчицы |  | 20-50 | 20-50 |
| - травы |  | 20-60 | 20-60 |
| 10. Количество рядов сошников | шт | 3 | 3 |
| 11. Количество высевающих аппаратов: | шт |  |  |
| - зерновых |  | 9 | 27 |
| - туковых |  | 9 | 27 |
| 12. Расстояние между рядами сошников по длине хода | мм | 500 | 500 |
| 13. Габаритные размеры в рабочем положении, не более | мм |  |  |
| ширина |  | 2094 | 11470 |
| длина |  | 3920 | 6900 |
| высота |  | 1845 | 3800 |
| 14. Масса сеялки | кг |  |  |
| сухая (конструктивная) с полным комплектом рабочих органов |  | 1165(35 | 4484(135 |
| сухая (конструктивная) с полным комплектом рабочих органов или приспособлений для использования основной технологической операции |  | 1153(34 | 4450(134 |
| 15. Суммарная ёмкость тукового бункера | дм3 | 106 | 318 |
| 16. Суммарная ёмкость семенного бункера | дм3 | 226 | 678 |
| 17. Способ агрегатирования |  | прицепной |
| 18. Среднесменное оперативное время технического обслуживания, не более | чел.час | 0,12 | 0,46 |
| 19. Оперативная трудоёмкость монтажа (досборки) машины на месте её использования | чел.час | 0,7 | 7 |
| 20. Габаритные размеры в транспортном положении, не более | мм |  |  |
| длина |  | 3650 | 6900 |
| ширина |  | 2094 | 2900 |
| высота |  | 2145 | 3670 |
| 21. Дорожный просвет, не менее | мм | 160 |
| 22. Транспортная скорость, не более | км/ч | 15 |

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЕЯЛОК

3.1 Общее устройство

Сеялка СТС-2 состоит из следующих узлов:

- Рама.

- Прицепное устройство.

- Батарея катков.

- Зернотуковый ящик с механизмом передач.

- Семяпроводы.

- Сошники.

- Механизм привода.

- Гидравлическая система.

- Пневматическое опорное колесо.

Сеялка  СТС(6  состоит  из  3-х  секций  СТС(2,  маркёра СКС 19.00.000  и сцепки СТЗ 01.00.000.

Сеялка (рисунок 1) спереди опирается на пневматическое колесо, а сзади на батарею катков. Колесо самоустанавливающееся, при помощи фиксатора (рисунок 7), расположенного на обойме, вилка колеса закрепляется в транспортном положении.

Тяговое усилие на сеялку передается через прицеп, закрепленный шарнирно на раскосах рамы, и поддерживаемый цепью.

На раме (поз.3) (рисунок 1) установлено гидравлическая система, состоящая из гидроцилиндра  (поз.9) и двух тяг (поз.11), соединенных между собой стяжной гайкой (поз.6).

С помощью гидравлической системы сеялки переводится из транспортного положения в рабочее и наоборот. Глубина хода сошников регулируется винтовым упором, расположенные на штоке гидроцилиндра и стяжной гайкой (поз.6), соединяющей тяги.

Упор (поз.13), установленный шарнирно на оси, соединяющей шток гидроцилиндра с рамкой катков, предназначен для фиксации кинематической цели сеялки в транспортном положении,

К поперечным балкам рамы крепятся сошники (поз.17). Сошник (рисунок 6) состоит из стойки (поз.12) штампосварной конструкции, в нижней части которой имеется лоток (поз.13) для установки семяпровода. Лапа (поз.15) или имеющийся в комплекте сменных частей наральник крепится к носку стойки с помощью двух болтов с квадратными подголовниками. В нижней части стойки установлены экран (поз.18) и отражатель (поз.4), препятствующие забиванию проходного сечения стойки почвой. Пружина (поз.6), установленная на тяге (поз.7), соединяющей стойку с кронштейном (поз.3), служат для предохранения стойки и лапы от перегрузок. Регулировка положения стойки и сжатия пружины производится при помощи завинчивания или отвинчивания направителя пружины (поз.5), расположенного в верхней части сошника. После регулировки направитель фиксируется контргайкой (поз. 4).

Сверку к раме прикреплен зернотуковый ящик (поз.5) (рисунок 1). Ко дну ящика прикреплены зерновые высевающие аппараты, а к задней стенке - туковые высевающие аппараты. Зерновые и туковые высевающие аппараты посредством воронок соединяются трубчатыми семяпроводами с сошниками. С правой стороны зернотукового ящика установлен механизм передач. Привод на валы высевающих аппаратов осуществляется от батареи катков через механизм разобщения, механизм передач посредством цепных передач.

3.2 Принцип работы сеялок

Засыпанные в зерновое отделение семена и в туковое отделение зернотукового ящика удобрения, самотеком заполняют приемные камеры зерновых и туковых, высевающих аппаратов. При движении сеялки с опущенными в рабочее положение сошниками, катушки зерновых и туковых высевающих аппаратов, вращаясь, захватывают семена и удобрения и выбрасывают их в воронки семяпроводов. По семяпроводам семена и удобрения поступают в сошники и затем, скатываясь по лоткам, попадают на дно борозд, образуемых рабочими органами в почве.

Заделка семян и удобрений выполняется самоосыпанием почвы и катками, расположенными за рабочими органами сеялки.

Удобство вождения трактора с сеялкой СТС(6 по полю, и обеспечение правильности стыковых междурядий обеспечивается маркерами. Маркер, опущенный на почву с незасеянной стороны поля, при движении агрегата делает борозду. При повторном проходе тракторист ведет трактор правым колесом (гусеницей) или продольной осью трактора по борозде, образованной маркером, этим обеспечивается правильность стыкового междурядья.

3.3. Устройство основных узлов сеялки

3.3.1 Рама представляет собой сварную конструкцию замкнутого типа, к которой крепится прицепное устройство; устанавливаются 9 рабочих органов, зернотуковый ящик, собранный с механизмом передач, и батарея катков.

3.3.2 Прицепное устройство (рисунок 2) состоит из прицепа (поз.5), соединенного шарнирно с рамой сеялки. На переднюю часть прицепа установлено:

  - Серьга (поз.11), к которой крепится звено (поз.9), при помощи которого осуществляется агрегатирование сеялки СТС(2  с трактором (для соединения сеялки СТС-2 со сцепкой СТЗ 01.00.000 звено (поз.9) необходимо с сеялки снять).

  - Цепь (поз.4), при помощи которой регулируется (фиксируется) по высоте прицепное устройство относительно рамы сеялки. Регулировка прицепного устройства по высоте расположения осуществляется путём перестановки звеньев цепи по пазу фланца приваренного в передней части рамы сеялки.

3.3.3 Батарея катков (рисунок 3) состоит из вала на котором закреплено два подшипника, девять металлических катков и звёздочка. При помощи подшипников батарея катков крепится к рамке (поз.  )  Рамка, с прикреплённой к ней батарее катков, крепится к подшипникам, приваренным в задней части рамы. Вращение на механизм передач передаётся посредством цепной передачи от звёздочки к звёздочке установленной между восьмым и девятым катком.

3.3.4 Зернотуковый ящик (рисунок 9) имеет два отделения, переднее – для семян и заднее – для удобрений. Ящик зернотуковый закрывается двумя крышками (поз.13), которые в закрытом и открытом положении удерживаются пружинными защелками (поз.12). Ко дну ящика прикреплены зерновые высевающие аппараты, а к задней стенке - туковые высевающие аппараты. Зерновые и туковые высевающие аппараты посредством воронок соединяются трубчатыми семяпроводами с сошниками.

Ко дну зернотукового ящика прикреплен регулятор нормы высева семян. Рычаг регулятора соединен с валом высевающих аппаратов при помощи муфты, при повороте рычага вал с катушками смещается вдоль оси, чем достигается изменение длины рабочей части катушки и, соответственно, норма высева.

Для освобождения высевающих аппаратов от остатков семян и минеральных удобрений на сеялке предусмотрено групповое опоражнивание. Через корпуса аппаратов проходят валы, на которых внутри каждого корпуса установлены клапана. Для освобождения камер высевающих аппаратов от остатков семян и минеральных удобрений необходимо рычаги (поз.19; поз.27) (рисунок 10) повернуть вниз. При этом клапана опустятся вниз и обеспечат выход семян и минеральных удобрений.

Для высева туков нормальной влажности клапана устанавливаются на расстоянии 8-10 мм от катушек. При высеве туков повышенной влажности это расстояние необходимо увеличить. В каждом туковысевающем аппарате имеется заслонка, закрепленная на задней стенке зернотукового ящика. Она служит для регулирования поступления туков в высевающий аппарат или полного перекрытия высевающего аппарата.

Внутри зернового отделения зернотукового ящика установлены два вала: ворошителей и нагнетателей, которые необходимо включать только при высеве несыпучих семян.

Верхний вал ворошителей предназначен для разрушений сводообразования несыпучих семян. Нижний вал, нагнетателей, предназначен для подачи несыпучих семян в высевающие аппараты. Для отключения передачи крутящего момента на валы ворошителей и нагнетателей необходимо внутри ящика снять два шплинта соединяющих валы с втулками механизма передач. Лучше всего снять зубчатое колесо (поз. 21) (рисунок 3) с втулки, соединенной с валом нагнетателей, которое входит в зацепление с зубчаткой вала зерновых аппаратов. При этом зубчатые колеса (поз. 21)  механизма передач не будут вращаться и не будет износа втулок в корпусе подшипника. Для того чтобы снять зубчатое колесо необходимо снять стопорное кольцо (поз. 38) и вытянуть штифт (поз. 9).

3.3.5 Сошник. На сеялке установлены девять штампосварных сошников со сменными рабочими органами (лапа, носок). Сошник состоит из стойки (поз.12), шарнирно соединённой с кронштейном (поз.3), при помощи которого и хомута (поз.1), сошник крепится к раме сеялки. К нижней части стойки (поз.12) приварен лоток (поз.13), в который вставляется семяпровод. Усилие, с которым сошник заглубляется в почву, создаёт пружина, установленная на тягу (поз.7) между кронштейном и стойкой сошника. Усилие, с которым сошник заглубляется в почву, зависит от величины сжатия пружины. Величина сжатия пружины регулируется гайкой (поз.4).

3.3.6 Механизм передач (рисунок 10) служит для передачи вращения от батареи катков к валам зерновых и туковых аппаратов. Механизм передач обеспечивает восемь передаточных отношений на валы зерновых и туковых аппаратов.

Меняя положение шестерён в механизме передач согласно табл. 2 и схемы механизма передач (рисунок    ) можно изменять скорость вращения валов высевающих аппаратов, а следовательно – изменять норму высева.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5 1 Сеялка поступает к потребителю в собранном виде. Некоторые детали и сборочные единицы сняты со своих мест и упакованы в бункер или припакованы к сеялке, поэтому перед работой сеялки необходимо полностью собрать.

5.2. Соберите гидросистему.

5.3. Проверьте прямолинейность расстановки сошников по схеме расположения (рис. 9).

5.4. Подтяните все резьбовые соединения.

5.5. Проверьте давление воздуха в шине пневматического колеса.

5.6. Проверьте надежность работы разобщителя механизма привода: в выглубленном положении сеялки храповые кулачки звездочек должны быть разомкнуты с зазором 15 ... 2 мм.

5.7. Проверьте смазку всех вращающихся частей сеялки, имеющих масленки. Обратить особое внимание на смазку ступицы колеса, подшипниковых узлов катков

5.8. Проверьте, не осталось ли в зернотуковом ящике инструменты крепежные детали или другие посторонние предметы, которые могут при работе сеялки вызвать поломку высевающих аппаратов или элементов привода.

5 .9. Установите необходимую норму высева семян.

Для высева заданной нормы семян подбирается длина рабочей части катушек и нужное передаточное отношение. Передаточное отношение нужно подобрать таким образом, чтобы заданная норма высева была получена при его наименьшем значении, но при большем открытии катушек высевающих аппаратов, что способствует равномерному высеву семян по рядкам и предотвращает дробление семян в аппаратах.

Установка необходимого передаточного отношения на вал зерновых аппаратов производится путем установки сменных звездочек согласно схемы механизма передач и таблицы 2.

Для проверки установленной нормы высева необходимо: сеялку установить в транспортное положение, чтобы разобщитель вывел из зацепления храповики звездочек, под сеялку подстелить брезент или подвязать к семяпроводам мешочки, засыпать в семенной ящик зерно не менее чем 1/3 объема, к валу зерновых аппаратов прикрепить рукоятку и вращать против часовой стрелки. Вращение должно быть равномерным и примерно соответствовать скорости вращения катушек во время работы.

Для пробного высева необходимо прокрутить вал высевающих аппаратов, в зависимости от установленных звездочек, на количество оборотов, указанных в таблице 4, что будет соответствовать высеву семян на площади 1/100 га.

Таблица 4

| Число зубьев звездочки А | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев звездочки В | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 16 |
| Кол-во оборотов вала зернотуковых аппаратов | 16,5 | 11,0 | 8,25 | 7,25 | 9,0 | 6,0 | 4,5 | 4,0 |

Взвесив высеянные при этом семена и умножив полученный результат на 100, получим фактическое количество высеянных семян на 1 гектар. Если полученная норма высева больше заданной, необходимо регулятором нормы высева уменьшить рабочую часть катушек.

Если полученная норма высева меньше заданной, то необходимо механизм привода настроить на следующее большее отношение.

5.10. Отрегулируйте механизм привода и туковых аппаратов на высев гранулированных удобрений.

Регулировка производится, в основном, путем изменения передаточного числа на вал аппаратов, в зависимости от заданной нормы высева удобрений по таблице 3 и схеме механизма передач (рис. 10) подобрать передаточное число на вал туковых аппаратов путем подбора нужного количества зубьев шестерен с и d и звездочки a.

Однако, учитывая, что удобрение одного и того же вида отличается по весу, объему, влажности, и т.д., таблицей можно пользоваться только для получения ориентировочных данных. Для того чтобы получить заданную норму высева, необходимо произвести пробный высев на месте, предварительно подняв сеялку и подняв мешочки. Норма высева удобрений дополнительно регулируется задвижками, расположенными на задней стенке зернотукового ящика, которые изменяют сечения выходных окон высевающих аппаратов. Клапаны туковых аппаратов должны быть установлены от катушки на расстоянии от 6 до 10 мм для высева удобрений нормальной влажности. При высеве туков повышенной влажности это расстояние необходимо увеличить. Проверка высева удобрений производится аналогично проверке высева семян.

5.11. Отрегулируйте глубину хода сошников.

Регулировка глубины хода сошников осуществляется подвижным упором на штоке гидроцилиндра, перемещением упора производится изменение длины хода штока гидроцилиндра и тем самым - изменение степени заглубления сошников.

- После регулировки глубины хода сошников необходимо отрегулировать горизонтальность рамы сеялки, опущенной на сошники, стяжной гайкой поз.6 (рис.1), а также при необходимости разобщитель механизма привода (рис.3).

- Регулировка разобщителя механизма привода производится при выглубленном положении сеялки за счет смещения поводка поз.7 (рис.3) так, чтобы выступы на неподвижном и подвижном кулачках находились друг против друга, храповые звездочки поз.12, 13 при этом должны быть разомкнуты с зазором 1,5 ... 2,0 мм. Для этого необходимо ослабить болт, фиксирующий подвижный поводок, и установить поводок в указанном выше положении, затем закрепить болт на кронштейне рамы.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Порядок работы сеялки включает:

- перевод агрегата (трактор-сеялка) из транспортного положения в рабочее;

- подготовка к рабочему циклу;

- рабочий цикл;

- перевод агрегата в транспортное положение.

6.2. Перевод агрегата из транспортного положения в рабочее.

- Сеялка, доставленная в транспортном положении на место работы, устанавливается в необходимей для начала рабочего цикла позиции относительно загонки.

- Подключите выводы гидросистемы сеялки к выводам гидросистемы трактора.

- Включите гидросистему сеялки на подъем, и после снятия усилий транспортного упора поз.13 (рис.1) откиньте его.

6.2.4. 0пустите сеялку на сошники. ВНИМАНИЕ! Переднее колесо должно быть ориентировано вдоль продольной оси сеялки.

6.3. Подготовка к рабочему циклу.

6.3.1. Произведите заправку зернотукового ящика семенами и гранулированными удобрениями.

Проследите, чтобы при засыпании семян и удобрений в зернотуковый ящик не попали инородные предметы, которые могут вызвать поломку высевающих аппаратов или элементов механизма привода.

6.3.2. Включите гидросистему сеялки на подъем.

ВНИМАНИЕ! Опускание сеялки на сошники производить только при ориентированном вдоль продольной оси сеялки переднего колеса. Поперечное расположение переднего колеса может привести к деформации тяги.

6.4. Рабочий цикл.

6.4.1. Производите заглубление и выглубление сошников только при прямолинейном движении агрегата.

6.4.2. Контролируйте глубину хода сошников и с помощью чистиков производите периодическую их очистку от пожнивных остатков.

6.4.1. Производите своевременную очистку катушек высевающих аппаратов от остатков семян и налипших туков.

5.4.4. При переходе на высев другой культуры тщательно очистите высевающие аппараты и зерновую ёмкость.

6.4.5. Отклонение от прямолинейности движения сеялки с заглубленными сошниками допускается на пониженной скорости и радиусах кривизны по крайней внутренней точке не менее 15 м.

6.4.6. Категорически запрещаются крутые повороты и задний ход сеялки с заглубленными сошниками.

6.4.7. Не допускайте ослабления втулочно-роликовых цепей. Допускаемое смещение контура цепи в середине пролета 25…40 мм под приложенным усилием 150…180 Н.

6.4.8. Не допускайте снижения давления в шинах колеса ниже 0,196 МПа.

6.4.9. Не допускайте ослабления резьбовых соединений, регулярно производите их затяжку. Обратите особое внимание в начальный период работы сеялки на бортовые соединения колеса и затяжку катков на оси.

6.4.10. Не допускайте смещения сошников вдоль бруса рамы сеялки, периодически подтягивайте болтовые соединения.

6.4.11. Не допускайте попадания смазки на звездочки и втулочно-роликовые цепи.

6.4.12. Не допускайте утечки масла из гидросистемы.

6.4.13. По окончании работы произведите очистку зернотукового ящика от остатков семян туков, я также сошников и катков от почвы и пожнивных остатков.

6.5. Перевод агрегата в транспортное положение.

6.5.1. Приподняв подножную доску сеялки поз.12 (рис.1), перекиньте транспортный упор поз.13 на гидроцилиндр поз.9.

6.5.2. Переведите сеялку в транспортное положение, включив гидросистему на подъем. Проконтролируйте постановку на транспортный упор гидроцилиндра.

8. Техническое обслуживание

8.1 Безотказная и надежная работа сеялки в значительной мере зависит от правильного и своевременного технического обслуживания. Работа без проведения очередного технического обслуживания не допускается.

8.2. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

1). Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке:

- при подготовке к эксплуатационной обкатке;

- при проведении эксплуатационной обкатки;

- при окончании эксплуатационной обкатки.

2). Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);

3). Первое техническое обслуживание (ТО-1);

4). Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-3);

5). Техническое обслуживание при хранении:

- технологическое обслуживание проводят при подготовке к межсменному, кратковременному и длительному хранению и при снятии с межсменного, кратковременного и длительного хранения;

- техническое обслуживание - в процессе хранения.

8.3. Требования к проведению технического обслуживания.

- ЕТО следует проводить через каждые 10 часов или каждую смену работы сеялки.

- Допускаемое отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) ТО-1 - до 5% установленной.

- Периодичность ТО-1 должна составлять 60 часов основной работы под нагрузкой.

- Техническое обслуживание сеялки-культиватора зернотуковой стерневой СТС-2 следует проводить в соответствии с "Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации" и технической документацией на техническое обслуживание.

- При проведении технического обслуживания следует соблюдать: «Санитарные правила организации технических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию".

- ТО-1 сеялки допускается проводить на месте ее работы с использованием передвижных агрегатов технического обслуживания.

- Техническое обслуживание при подготовке и по окончании эксплуатационной обкатки должно проводиться в стационарных мастерских, на станциях и пунктах технического обслуживания.

- При техническом обслуживании сеялки следует применять масла и смазки, указанные в таблице и имеющие документ, подтверждающий их марку и качество.

- Проведение смазочно-заправочных операций должно исключать возможность попадания грязи, пыли, влаги в составные части сеялки, а сливаемых отработанных нефтепродуктов на почву.

1 – звено переднее СКС 01.03.000; 2 – колесо с шиной Н 130.03.000А; 3 – рама СТС 01.01.000; 4 – СКС 01 21.000; 5 – ящик зернотуковый с механизмом передач СТС 01.02.000; 6 – гайка стяжная СЕС 01.37.000; 7 – поручень СКС 01.34.000; 8 – поручень СКС 17.00.000; 9 - гидроцилиндр ЦС-90М; 10 – механизм привода СКС 01.06.000; 11 – тяга СКС 01.12.000; 12 – доска подножная СКС 01.15.000А; 13 – упор

СКС 01.19.000; 14 – чистик СКС 01.02.401; 15 – батарея катков СКС 23.000; 16 – рамка СКС 01.14.000; 17 – сошник СКС 01. 08.000; 18 – вилка СКС 01.09.000; 19 – звено нижнее СКС 01.04.000; 20 – прицеп СКС 01.10.000; 21 – цепь 2-11х42 ГОСТ 70770-75 п=22; 22 – серьга СКС 01.00.302; 23 – звено СКСМ 00.00.601; 24 – фиксатор СКС 01.10.000; 25 – обойма СКС 11.000; 26 – гидроцилиндр ЦС-90МТУ 23.1.174-80

Рисунок 1 – Сеялка-культиватор зернотукотравяная стерневая СТС-2

1 – рама СТС 01.01.000А;  2 – шплинт 8х40.012. ГОСТ 397-79;  3 – палец СЗГ 00.626;  4 – цепь 2-11х42ТУ12.01738.56.009-88;  5 – прицеп СКС 01.05.000;  6 – гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70;  7 – шайба 2065 Г019 ГОСТ 6402-70;  8 – звено СКСМ 00.00.601;  9 – болт 2М20-6gх90.56.019 ГОСТ 7796-70;  10 – серьга СКС 01.00.302;  11 – косынка СКС 01.00.409.

Рисунок 2 – Рама СТС 01.01.000А сеялки с установкой прицепа СКС 01.05.000

1 – вал СКС 01.23.010

2 – звёздочка СЗШ 00.590

3 – направитель СКС 01.30.000

4 – шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70

5 – гайка М16-6Н.019 ГОСТ5915-70

6 – манжета 2.2-60Х85-3 ГОСТ 8752-79

7 – кольцо А 60 ГОСТ 13942-86

8 – корпус СЗР 00.638

9 – шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70

10 – болт М10-6gх25.56.019 ГОСТ 7796-70

11 – втулка СЗР 00.811

12 – маслёнка 2.2.45.УХЛ1.Ц9хр ГОСТ 19853-74

13 – крышка СЗР 00.207А

14 – прокладка СЗР 00.001

15 – подшипник 212 ГОСТ 8338-75

16 – подшипник СЗШ 00.580

17 – болт М16-6gх180.66.019 ГОСТ 7796-70

18 – гайка СЗШ 00.661

19 – гайка М20х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 15523-70

20 – каток СТС 01.15.020

21 – втулка СЗР 00.809А

Рисунок 3 - Батарея катков СТС 01.15.000

1 – тяга СКС 01.21.000

2 – шплинт 6,3х45.019 ГОСТ 397-79

3 – шайба С27.01.019 ГОСТ 11371-78

4 – ось СКС 01.00.605

5 – болт М12-6gх90.56.019 ГОСТ 7796-70

6 – планка стопорная СКС 01.00.502

7 – шайба СКС 01.00.404

8 – колесо с шиной Н130.03.000А

9 – вилка СКС 01.09.000

10 – обойма СКС 01.11.010

11 – звено верхнее СКС 01.03.000

Рисунок 4 – Установка колеса Н 130.03.000А на раму сеялки

1 – опора СТС 01.02.090А

2 – крышка СТС 01.02.060

3 – ворошитель СЕТ 00.208

4 – вал ворошителей СТС 01.02.604

5 – винт С 17.601-01

6 – кольцо С 12.102

7 – букса СЕТ 00.150

8 – вал нагнетателей СТС 01.02.605

9 – нагнетатель СТА 210А

Рисунок 5 – Ящик зернотуковый  СТС 01.02.000

1 ( вал СЗГ 00.683-01

2 ( винт С17.601-04

3 ( вал СЗГ 00.609

4 ( болт М8-6gх55.58.019 ГОСТ 7802-81

5 ( клапан Н 108.01.006

6 ( пружина ОЗШ 00.675

7 ( гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70

8 ( винт С 17.601

9 – вставка Н 108.01.202 (ОЗШ 00.1270)

10 ( шпонка Н108.05.405

11 ( катушка Н108.05.002

12 ( шайба Н108.05.406

13 ( корпус Н108.01.010

14 ( хвостовик Н108.05.001

15 ( муфта Н108.01.001

16 ( винт ВМ8-6gх16.33Н.019 ГОСТ 1485-84

17 ( кольцо Н108.05.003

18 ( вал СЗГ 00.684

19 ( ящик зернотуковый ОЗШ 00.580

20 ( задвижка СЗГ 00.4066

21 ( катушка СЗГ 00.018

22 ( клапан СЗГ 00.044А

23 ( корпус СЗГ 00.750

24 ( рычаг СЗГ 00.1590

25 ( сектор СТА 213А

26 ( вал СЗГ 00.674

27 ( рычаг СЗГ 00.1440

Рисунок 6 – Зерновой и туковый высевающие аппараты

1 – семяпровод СКС 01.00.001-01

2 – воронка задняя СТЭ 00.030А

3 – корпус Н 108.01.010

4 – корпус СЗГ 00.750

5 – шплинт 5х63.019 ГОСТ 397-79

6 – лоток СЗГ 00.429

Рисунок 7 – Установка семяпроводов для заднего ряда сошников

1 – семяпровод СКС 01.00.001-01

2 – воронка передняя СТЭ 00.010А

3 – корпус Н 108.01.010

4 – корпус СЗГ 00.750

5 – шплинт 5х63.019 ГОСТ 397-79

6 – лоток СЗГ 00.429

Рисунок 8 – Установка семяпроводов для переднего ряда сошников

1 – семяпровод СКС 01.00.001

2 – воронка Н127.14.002-01

3 – корпус Н 108.01.010

4 – корпус СЗГ 00.750

5 – шплинт 5х63.019 ГОСТ 397-79

Рисунок 9 – Установка семяпроводов для ряда сошников

Рисунок 10 – Привод механизма передач

Рисунок 10 – Привод механизма передач

1 – звездочка СЗШ 00.590

2 – батарея катков СТС 01.15.000

3 –вал СЗР 00.607

4 – пластина СЕС 01.14.404

5 – пружина СЗШ 06.621

6 – втулка СКС 01.06.603

7 – поводок СКС 01.06.603

8 – болт М12-6gхб0.56.7796-70

9 – скоба СКС 01.06.407

10 – звездочка СЗШ 06.220 А7.

11 – масленка 2.2УХЛ1 ГОСТ 19853-74

12 – звездочка Z=16 СЗШ 01.06.602

13 – звездочка Z=12 СЗШ 06.120А

14 – рамка СЗШ 06.202

15 – колесо зубчатое Z=30 СУЛ 102Б

16 – колесо зубчатое Z=25 СУД 109А

17 – ось СТС 01.03.6002

18 – звездочка Z=36 СЗШ 06.100Б

19 – ролик СУПА 00.016-01

20 – подшипник СТС 01.02.050

21 – зубчатка Z=21СЕТ 00.201

22 – звездочка Z=32 ОЗШ 06.090

23 – шплинт пружинный С 54.602-02

24 – зубчатка СТС 01.02.202

25 –шплинт 6,3x50.019 ГОСТ 397-79

26 – цепь ПРД 31,75-2300 ГОСТ 13568-75 п-69

27 –вал СТС 01.03.6004

28 – букса СЗГ 00.300

29 – звездочка Z=16 СТС 01.03.0010

30 –ось СТС 01.03.6003

31 – цепь С 20.10-03

32 – рычаг СЗШ 06.130

33 – цепь ПРД 38-3000 ГОСТ 13568-78 п-37

34 – вал ворошителей СТС 01.02.604

35 – шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79

36 – втулка СТС 01.02.103

37 – втулка СЗГ 00.002

38 – кольцо СЕТ 00.616

39 – круг С 13.601-06

1 – звездочка СТС 01.03.010

2 – вал СТС 01.03.6004

3 – шплинт 5х40.01.019 ГОСТ 397-78

4 – цепь С 20.10-03

5 – ось СУПА 00.668

6 – ролик СУПА 00.016-01

7 – звездочка СКС 01.06.602

8 – косынка СЗГ 00.536-01

9 –

Рисунок 11 – Промежуточный вал механизма привода

Рисунок 12 – Механизм разобщителя

Рисунок 12 – Механизм разобщителя

1 – звездочка СКС 01.06.602;

2 – звездочка СЗШ 06.120А;

3 – болт М16-6gх50.56.019 ГОСТ 7796-70;

4 – кронштейн СЗШ 06.206;

5 – звездочка СЗШ 00.663-01;

6 – цепь ПРД-38-3000 ГОСТ 13568-75;

7 – гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70;

8 – шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70;

9 – болт М10-6gх25.56.019 ГОСТ 7796-70;

10 – шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79;

11 – болт М16-6gх50.56.019 ГОСТ 7796-70;

12 – подшипник СКС 01.01.020;

13 – гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73;

14 – рамка СТС 01.14.000;

15 – гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70;

16 – поводок СКС 01.06.040;

17 – болт М12-6gх60.56.019 ГОСТ 7796-70;

18 – кулачок СКС 01.06.010;

19 – кронштейн СКС 01.01.403;

20 – пластина СКС 01.14.404;

21 – тяга СКС 01.12.000;

22 – гидроцилиндр Ц100/50;

23 – ось СКС 01.00.605;

24 – шайба С27.01.019 ГОСТ 11371-78;

25 – шплинт 6,3х45.019 ГОСТ 397-79;

26 – ось;

27 – пружина СЗШ 06.622;

28 – шайба СКС 01.06.405;

29 – втулка 01.06.603.

1 – хомут СКС 01.08.301

2 – болт М20–6gх140.66.019 ГОСТ 7796-70

3 – гайка М20-6H.6.019 ГОСТ 5915-70

4 – шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70

Рисунок 13 – Сошник СКС 01.08.000

1 – кронштейн СКС 19.00.010

2 – крыло правое СКС 19.00.020

3 – крыло левое СКС 19.00.030

4 – кронштейн СКС 19.00.110

5 – направитель СКС 19.00.140

6 – ось СКС 19.00.170

7 – трос СКС 19.00.180

8 – ось СКС 19.00.604

9 – скоба СКС 19.00.605

10 – втулка СКС 19.00.801

11 – винт ВМ8-6gх20.22Н.019 ГОСТ 1485-84

12 – гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70

13 – болт М12-8gх70.56.019 ГОСТ 7802-81

14 – гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ5915-70

15 – гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70

16 – гайка М20-6Н.04.019 ГОСТ 5919-70

17 – шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70

18 – шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70

19 – шайба 12.01.10.019 ГОСТ 11371-78

20 – шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-78

21 – шайба 20.01.019 ГОСТ 11371-78

22 – шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79

23 – ось 6-20h11х36.35. Ц15хр. ГОСТ 9650-80

24 – ось 5-20h11х50.35.Ц15хр. ГОСТ 9650-80

25 – скоба 2М12х80х140/30.56.Ц9хр. ОСТ 23.2.10-81

26 – скоба 2М16х98х120/85.56.Ц9хр. ОСТ 23.2.10-81

27 – диск СШЕ 04.120

28 – гидроцилиндр Ц 40х250-3-3 ОСТ 23.1.97-88

29 – кронштейн СКС 19.00.010-01

Рисунок 14 – Маркер СКС 19.00.000

Рисунок 15 – Диск маркёра

1 ( удлинитель СШЕ 04.130

2 ( болт М10-6gх45.66.019 ГОСТ 7796-70

3 ( гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70

4 ( гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73

5 ( шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70

6 ( шайба 20.01.019 ГОСТ 11371-78

7 ( шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79

8 ( манжета 1.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79

9 ( масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74

10 ( подшипник 205 ГОСТ 8338-75

11 ( колпачок Н 109.01.403-01

12 ( корпус Н 109.02.101

13 ( крышка Н 109.02.102

14 ( втулка Н 109.02.801

15 ( втулка Н 109.02.802

16 ( прокладка Н 109.03.001-01

17 ( диск 3-2-450х4-90-1 ГОСТ 198-75 (Н 154.00.419-02)

1 – шайба СЗР 01.8002

2 – шплинт 6,3х50.019 ГОСТ 397-79

3 – скоба СЗР 00.513А

4– ось СЗР 01.6001

5 – прицеп СЗР 00.210Б

6 – шплинт пружинный С 54.602-02

7 – шайба 20.01.019 ГОСТ 11371-78

8 – палец СЗР 00.614

9 – рама сеялки СТС 01.01.000

10 – шплинт 5х28.019 ГОСТ 397-79

11– планка СЗР 00.509

12 – гайка М16-6Н.019 ГОСТ 5915-70

13 – болт М16-6gх100.58.019 ГОСТ 7796-70

Рисунок 17 – Устройство соединительное СЗР 01.140

1 ( стяжка трактора

2 ( прицепная вилка

3 ( шкворень

4 – звено СКСМ 00.00.601

5 – серьга СКС 01.00.302

6 – прицеп СКС 01.05.000

7 ( поперечина трактора

8 ( канат СЕТ 00.760

9 ( болт М12-6gх45.66.019 ГОСТ 7796-70

10 ( гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70

11 ( шайба 12-65Г 019 ГОСТ 6402-70

12 ( шайба С 12х2.01.10.019 ГОСТ 11371-78

13 ( скоба С 29.501-14

Рисунок 18 – Присоедините сеялку к трактору

Рисунок 19 – Схема гидравлическая сеялки СТС-6

Рисунок 19 – Схема гидравлическая сеялки СТС-6

1 – рукав высокого давления II-12Н 036.83.070, L= 710 мм

2 – рукав высокого давления II-12 Н 036.83.030, L= 510 мм

3 – рукав высокого давления II-12 Н 036.83.090, L= 1010 мм

4 – маслопровод СКС 19.00.310

5 – маслопровод СКС 19.00.330

6 – рукав высокого давления II-16 армированный Н 036.85.010

7 – гидростыковочное устройство ОЗШ 00.200-01

8 – скоба 2М10х73х60/25.56.Ц9хр.ОСТ 23.2.10-81

9 – маслопровод СКС 19.00.320

10 – штуцер проходной Н 036.02.002

11 – дроссель 108.00.6001

12 – штуцер проходной 108.00.6002

13 – маслопровод СКС 19.00.300

14 – шайба КУН 01 007

15 – гидроцилиндр ЦС-90М ТУ 23.1.174-8

16 – стойка СКС 00.00.401

17 – болт М8-6gх25.56.019 ГОСТ 7796-70

18 – гайка М8-6Н.019 ГОСТ 5915-70

19 – шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70

20 – шайба 8.10.01.019 ГОСТ 11371-70

21 – шплинт 2х14.019 ГОСТ 397-79

22 – гайка М10-6Н.019 ГОСТ 5915-70

23 – шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70

24 – винт ВМ8-6gх20.33Н.019 ГОСТ 1485-84

25 – панель ОЗШ 00.190-01

26 – рукоятка СР 03.080-01

27 – ось С 48.602-29

28 – шайба ОЗШ 00.448

29 – втулка СЗХ 00.805-01

30 – муфта разрывная Н 036.52.000

31 – опора СТС 01.02.090А

32 – стремянка БДР 519

33 – болт М8-6gх30.56.019 ГОСТ 7796-70

1 -связь СКС 01.01.401;3- опора СКС 01.01.406; 4 – сница СКС 01.01.702; 5 - ось

СТЭ 01.802; 6 – связь СКС 01.01.502; 7 - брус СКС 01.01.701; 8 - планка СЗШ 01.705;

9 - подшипник СКС 01.01.020-01; 10 - кронштейн СКС 01.01.501; 11 - подшипник

СКС 01.01.020; 12 - брус СКС 01.01.801; 13 - упор СКС 01.01.60   ;14 – пластина

СКС 01.01.503; 15 - раскос СКС 01.01.504.

Рисунок 2 -  Рама СТС 01.01.000

Вращение валов зерновых и туковых высевающих аппаратов осуществляется механизмом привода, состоящим из цепных и зубчатых передач (рисунок 3).

От семизубой звездочки, установленной на валу катков, вращение передается втулочно-роликовой цепью с шагом 38 мм на двенадцатизубую звездочку (поз. 13), расположенную на валу рамки катков, звездочка (поз. 13) имеет на левом торце храповые кулачки, входящие в зацепление с кулачками восьмизубой звездочки (поз. 12).

Втулочно-роликовой цепью с шагом 31,75 мм вращение со звездочки (поз.12) через промежуточный вал передается на двадцатизубую звездочку (поз.22) (Z=8, 12, 18 зубьев), установленную в подшипнике скольжения на боковине зернотукового ящика и приводящую во вращение вал зерновых аппаратов. Далее целью вращение передается черва звездочку (поз.17) и сменные шестерни (поз.16 и поз. 15), смонтированные на рамке, на вал туковых аппаратов.

Батарея катков (поз.15) (рисунок 1) служит задней опорой сеялки, производит прикатывание засеянных рядков и приводит во вращение валы высевающих аппаратов.

Рабочий процесс, осуществляемый сеялкой, заключается в следующем:

Для работы сеялки необходимо присоединить ее к трактору. В начале гона золотник распределителя трактора, задействованный на гидросистему сеялки, переводится в плавающем положение. Сеялка под собственным весом опускается, заглубляя сошники на установленную глубину.

Одновременно с началом заглубления сошников автоматически включается механизм привода высевающих аппаратов. Семена и туки самотеком поступают в высевающие аппараты, дозируются и из воронок по семяпроводам направляются в сошники и далее - в почву. После прохода сошников почва по их следу осыпается, закрывая семена и туки, и прикатывается катками.

По окончании гона гидросистема переключается на подъем. Секция выглубляется с одновременным выключением механизма привода высевающих аппаратов.

После разворота агрегата цикл повторяется.

Сеялки СТС(2 могут работать в трехсеялочных агрегатах с применением сцепки

СТЗ 01.00.000, маркера СКС 19.00.000 и двух соединительных устройств СЗР 01.140.

К планкам СЭР 01.320 (поз.14) (рисунок 11) сцепки, сеялки СТС-2 крепятся серьгой (поз.22) (рисунок 1) и фиксируются болтами М 20x90. Для того чтобы сеялки не расходились во время работы, они крепятся между собой при помощи соединительного устройства (рисунок 8).

С левой стороны левой сеялки и с правой стороны правой сеялки на центральном сошниковом брусе закреплены кронштейны маркера.

К кронштейну левой сеялки необходимо прикрепить крыло левое СКС 19.00.030 в сборе (большое по длине), и прикрепить трос маркера к кронштейну, установленному на продольном брусе сеялки.

1 - втулка СЗР 00.811; 2 - масленка 2.2.45УХЛ1Ц9хр ГОСТ 19853-74; 3 - корпус СЗР 00.638; 4 - вал СКС 01.23.010; 5 - шайба СКС 01.23.401; 6 - звездочка Z=7 СЗШ 00.590; 7 - каток СPШ 00.370; 8 - гайка М20х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 15523-70;  9 - гайка СКС 01.23.602.

Рисунок  4 -  Батарея катков.

# Text boxes

Рисунок 15 – Диск маркёра

Рисунок 14 – Маркер СКС 19.0020.000

1 – брус продольный СКЗ 02.01.000; 2 – брус правый СКЗ 02.02.000; 3 – брус левый СКЗ 02.03.000; 4 – тяга СКЗ 02.04.000;  5 – шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79; 6 – шплинт пружинный 5х64.019 ОСТ 23.22-79; 7 – ось 6-28h11х85.35.Ц15хр ГОСТ 9650-80; 8 – ось                     6-28h11х140.35.Ц15хр ГОСТ 9650-80; 9 – планка СЗР 01.320; 10 – стойка ОЗШ 00.818; 11 – стремянка БДР 519; 12 – планка СЗР 01.524; 13 – болт М8-6gх30.56.019 ГОСТ 7796; 14 – гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70;

Рисунок 16 - Сцепка СТЗ 01.00.000

15 – шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70.